## Slide 1: Logo aziendale
Formazione interna: fissaggio dei carichi
Manifesto Holzbau Vital

## Slide 2: I gruisti devono essere formati
Categorie:
Cat. A: autogru
(l’operatore deve disporre della patente di gruista)
Cat. B: gru a torre girevole
(l’operatore deve disporre della patente di gruista)
Cat. C: carriponte e gru industriali
(l’operatore deve essere formato, internamente o esternamente)

## Slide 3: Gli addetti al fissaggio dei carichi devono essere istruiti
Impiego di strumenti di sollevamento
Comportamento nell’area di movimento della gru
Comunicazione con il gruista
Sistema di fissaggio conforme alle disposizioni

## Slide 4: Controllo delle imbracature prima di ogni utilizzo
Categoria di peso corretta
Assenza di difetti nella struttura portante
Presenza di un’etichetta leggibile con dati sul peso

## Slide 5: Solo strumenti di sollevamento adeguati e controllati
Rispettare le istruzioni del costruttore (o fornire certificati)
Adattare gli strumenti di sollevamento al peso
Definire i punti di imbracatura e l’ancoraggio nell’elemento

## Slide 6: Rispettare l’angolo di inclinazione, sollevare in modo uniforme
Sovraccarico delle imbracature a causa di angoli troppo piatti
Le cinghie possono scivolare a causa di angoli piatti
Utilizzare traverse

## Slide 7: Controllo dei carichi sospesi
Ispezione visiva durante il sollevamento del carico
Osservare i punti di sollevamento
Controllare l’equilibrio del carico (non correggere manualmente)

## Slide 8: Non sostare nell’area a rischio dei carichi
Osservare il processo di sollevamento da una distanza di sicurezza
Rispettare le possibilità di scanso in caso di carico in movimento
Non passare sotto carichi sospesi

## Slide 9: Comunicazione

## Slide 10: Regole per il fissaggio sicuro dei carichi
I gruisti devono essere formati e gli addetti al fissaggio devono essere istruiti
Prima di ogni utilizzo, le imbracature devono essere controllate per verificare che non siano danneggiate
Utilizzare solo strumenti di sollevamento adeguati e controllati
Rispettare l’angolo di inclinazione, utilizzare traverse, sollevare in modo uniforme
Non sostare mai sotto carichi sospesi
Tutti

## Slide 11: Test
Link al test Fissaggio dei carichi

## Slide 12: Lavorare con i carichi in sicurezza, prevenire i pericoli gravi
Vi auguriamo il meglio e un lavoro senza incidenti
Nome azienda